## Slide 1: 9. Szolnok Wifi alhálózat konfigurálása

## Slide 2: 1.lépés
A hálózatban a LAN portokra vezetékkel csatlakoztatott eszközein a PC-én, és a nyomtatón statikusan konfiguráltuk IP címeket, alhálózati maszkot:
Az WIFI (SOHO) forgalomirányítót Internet (WAN) portján keresztül statikusan csatlakoztattuk a I hálózathoz az IP címtábla és topológia ábra alapján. Konfiguráltuk az Internet interfészt az IP számítások táblája alapján.

## Slide 3: 2.lépés
A vezeték nélküli hálózat a 192.168.10.0/24 címtartományt használtuk. Beállítottuk a vezeték nélküli hálózat alapértelmezett átjáróját 192.168.10.1 címre!

## Slide 4: 3.lépés
A vezeték nélküli kliensek számára DHCP szolgáltatást is kell nyújtani. Szintén a WIFI_ROUTER-en beállítottuk ezt a szolgáltatást úgy, hogy a kiosztás a címtartomány tizedik címétől induljon és 25 db címre korlátozódjon! DNS szervernek a 8.8.8.8 cím lett megadva!

## Slide 5: 4.lépés
A vezeték nélküli hálózat csak 1 darab 5GHz frekvencián üzemeljen a többit kikapcsoltuk.

## Slide 6: 5.lépés
A szolgáltatás SSID-je KIPKOP-BT-re állítottuk be! Elértük, hogy más készülékek ne láthassák ezt a hálózatot!

## Slide 7: 6.lépés
Fontos a vezeték nélküli hálózat biztonsága, ezért WPA2 titkosítás protokoll beállítása az indokolt, a jelszó „GDseged22„ lett!

## Slide 8: 7.lépés
Teszteltük a vezeték nélküli hálózatot egy tetszőleges rezetek nélküli klienssel! A kliensen megtettük a megfelelő beállításokat ahhoz, hogy a csatlakozás létrejöjjön!

## Slide 9: Köszönjük a figyelmet!